Приложение к постановлению Администрации муниципального

образования «город Десногорск» Смоленской области

от 16.09.2014 г.№1114

Положение "О порядке содержания и ремонта автомобильных
дорог местного значения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области "

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом Комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области   и определяет порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Понятия, применяемые в настоящем Положении

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области - автомобильные дороги общего пользования в границах городского округа - город Десногорск, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог;

дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

 Статья 2. Предмет регулирования настоящего Положения

1. Настоящее Положение определяет порядок планирования проведения капитального ремонта, ремонта, содержания, а также порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения городского округа - город Десногорск (далее - автомобильные дороги), включенных в «Схему дорог и улиц муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области», утвержденную Решением Десногорского городского Совета от 27.09.2006 г. №318 (далее - Перечень автомобильных дорог местного значения).

2. Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог, вновь построенных в границах города Десногорска, осуществляются после внесения дороги в соответствующий Перечень автомобильных дорог местного значения.

3. Настоящее Положение не определяет порядок проведения капитального ремонта автомобильных дорог, осуществляемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

 Статья 3. Мероприятия по организации и проведению работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог

Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог включают в себя следующие мероприятия:

1) оценку технического состояния автомобильных дорог;

2) разработку проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и (или) сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - проекты и (или) сметные расчеты по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог);
3) проведение работ по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог;
4) приемку работ по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог.

 Статья 4. Организации, осуществляющие работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог

1. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в отношении автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении муниципального  бюджетного учреждения «Служба благоустройства» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее – МБУ «Служба благоустройства»), оказывающих услуги по содержанию и ремонту автомобильных дорог, осуществляется непосредственно указанным  муниципальным бюджетным  учреждением, либо подрядными организациями, привлекаемыми МБУ «Служба благоустройства»  в порядке размещения муниципального заказа.

2. Организацию работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, не находящихся в оперативном управлении МБУ «Служба благоустройства», обеспечивают организации, на балансе  которых находятся вышеуказанные дороги.

Статья 5. Время проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог

1. Работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог в городе Десногорске проводятся согласно «Регламенту на содержание улично-дорожной сети, являющемуся приложением №1 к настоящему положению».

2. При необходимости, может вводиться круглосуточный режим работы на улицах, по письменному распоряжению Главы администрации города Десногорска или заместителя главы администрации, курирующего вопросы городского хозяйства. В распоряжении указывается конкретный период действия круглосуточного режима проведения работ.

Глава 2. Планирование работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог

Статья 6. Оценка технического состояния автомобильных дорог

1. В целях организации планирования работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог администрация города обеспечивает проведение оценки технического состояния автомобильных дорог в соответствии с Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, установленным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 N 150.

2. Администрация города обеспечивает проведение оценки технического состояния автомобильных дорог посредством возложения соответствующих функций на муниципальное учреждение или на лицо, привлекаемое в порядке размещения муниципального заказа (далее - лица, осуществляющие оценку автомобильных дорог).

3. Оценка технического состояния автомобильных дорог в обязательном порядке проводится два раза в год: в весенний период (для установления технического состояния автомобильных дорог после таяния снега в целях корректировки плана проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию в текущем году) и в осенний период (для установления технического состояния автомобильных дорог в целях формирования плана проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию на очередной год и плановый период).

4. Результаты оценки технического состояния автомобильных дорог размещаются на официальном сайте Администрации в разделе Комитета ГХ и ПК г. Десногорска, курирующего обеспечение  дорожной деятельности муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области  (далее - информационная система).

 Статья 7. Комиссия по планированию проведения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог

1. Администрация города создает комиссию по планированию проведения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог, в состав которой входят специалисты Администрации города, депутаты Десногорского городского Совета (по согласованию),  представители автотранспортных организаций  (далее - Комиссия). Порядок деятельности Комиссии определяется постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

2. Лицо, осуществляющее оценку автомобильных дорог, направляет результаты оценки в Комиссию, а также в уполномоченный орган администрации города (Комитет ГХ и ПК г. Десногорска)

3. С учетом оценки технического состояния автомобильных дорог Комиссия вырабатывает рекомендации о необходимости:
проведения капитального ремонта автомобильной дороги;
проведения ремонта автомобильной дороги;
проведения работ по содержанию автомобильной дороги.

 Статья 8. Формирование плана разработки проектов и (или) сметных расчетов

1. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог, в соответствии с проектами организации дорожного движения, с учетом анализа аварийности дорог, а также рекомендации Комиссии, организации, осуществляющие работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог, формируют план разработки проектов и (или) сметных расчетов по ремонту или содержанию автомобильных дорог.

2. План разработки проектов и (или) сметных расчетов по ремонту или содержанию автомобильных дорог утверждается председателем Комиссии.

Статья 9. Разработка проектов и (или) сметных расчетов по ремонту или содержанию автомобильных дорог

1. В соответствии с утвержденными планами разработки проектов и (или) сметных расчетов по ремонту или содержанию автомобильных дорог организации, осуществляющие работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог, разрабатывают и утверждают соответствующие проекты и (или) сметные расчеты. В целях разработки проектов в установленном законодательством Российской Федерации порядке могут привлекаться подрядные организации.

2. Проекты и (или) сметные расчеты по ремонту или содержанию автомобильных дорог разрабатываются с учетом Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 г. №402.

3. При разработке сметных расчетов по ремонту или содержанию автомобильных дорог должны учитываться следующие приоритеты:

1) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

2) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

4. Проекты и (или) сметные расчеты по ремонту или содержанию автомобильных дорог, утвержденные организациями, осуществляющими работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог, направляются в Комиссию.

 Статья 10. Формирование и утверждение плана проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

1. Комиссия, на основании утвержденных организациями, осуществляющими работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог, проектов и (или) сметных расчетов по ремонту или содержанию автомобильных дорог, а также рекомендаций, предусмотренных частью 3 статьи 7 настоящего Положения, формирует проект плана проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог на три года - очередной год и плановый период (далее - План проведения работ).

2. План проведения работ состоит из приложений с обозначением планируемого года. Каждое приложение должно содержать разделы:
- автомобильные дороги, подлежащие капитальному ремонту;
- автомобильные дороги, подлежащие ремонту;
- автомобильные дороги, подлежащие содержанию.
В раздел "автомобильные дороги, подлежащие содержанию" включаются мероприятия по содержанию, связанные с ремонтными работами на дорожном полотне автомобильной дороги.

3. Каждый раздел приложения Плана проведения работ должен содержать следующие сведения:

1) описание автомобильной дороги, район городского округа, в котором располагается автомобильная дорога, идентификационный номер автомобильной дороги, установленные Перечнем автомобильных дорог местного значения, а также сведения об отнесении дороги к категории;

2) расчетная площадь автомобильной дороги, подлежащая, соответственно, капитальному ремонту, ремонту, содержанию;

3) виды работ, планируемые к проведению по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильной дороги;

4) период и срок выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильной дороги в планируемом году.

4. План проведения работ утверждается постановлением Администрации г. Десногорска, после чего публикуется в газете "Десна» и заносится в информационную систему.

5. С учетом проводимой оценки технического состояния автомобильных дорог план проведения работ, утвержденный постановлением Администрации, может корректироваться.

Статья 11. Долгосрочные целевые программы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог

1. Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, с учетом проведенной оценки технического состояния автомобильных дорог, рекомендаций Комиссии при формировании Плана проведения работ, в случае, если отдельные автомобильные дороги требуют значительных финансовых затрат, а также в случае невозможности финансирования всех мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в очередном и плановом периоде, разрабатывает долгосрочную целевую программу по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог.
2. Долгосрочная целевая программа по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог утверждается Администрацией муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.
3. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, включенные в долгосрочную целевую программу, отражаются в Плане проведения работ согласно запланированному году проведения соответствующих работ.

 Статья 12. Расчет ассигнований, необходимый для проведения капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог

На основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание дорог местного значения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области и правил расчета размера ассигнований, направляемых на капитальный ремонт, ремонт, содержание дорог местного значения г. Десногорска, утвержденных решением Десногорского городского Совета, с учетом утвержденного Плана проведения работ, Администрация города осуществляет расчет ассигнований, необходимых для проведения капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и предусмотрения в бюджете муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

Глава 3. Порядок содержания автомобильных дорог местного значения

Статья 13. Цели и задачи содержания автомобильных дорог

1. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог.

2. Основной задачей содержания дорог является осуществление в течение всего года (с учетом сезона) комплекса профилактических работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, а также устранение незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, в результате которых поддерживается требуемое транспортно-эксплуатационное состояние дорог и дорожных сооружений.

 Статья 14. Виды работ и мероприятия по содержанию автомобильных дорог

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог организуются и осуществляются с учетом двух временных периодов: весенне-летне-осеннего и зимнего.

В весенне-летне-осенний период, как правило, осуществляются работы, связанные с уходом и устранением незначительных деформаций на проезжей части, земляном полотне, элементах обустройства, полосе отвода дороги.

В зимний период проводят комплекс мероприятий по обеспечению бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах в зимнее время, включая очистку дороги от снега, защиту дорог от снежных заносов и борьбу с зимней скользкостью.

2. Состав и виды работ по содержанию автомобильных дорог определяются в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 N 402

3. Работы по содержанию автомобильных дорог проводятся с учетом периодичности, установленной Приложением 1 к настоящему Положению.

 Статья 15. Подготовительные мероприятия к выполнению работ по содержанию автомобильной дороги

1. МБУ «Служба благоустройства», осуществляющее работы по содержанию автомобильных дорог, перед проведением соответствующих работ принимают меры к обеспечению безопасности для водителей, пассажиров транспортных средств и пешеходов на участке дороги, на котором планируется выполнение работ по содержанию, путем установки соответствующих дорожных знаков или иными техническими средствами организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

2. В случае, если работы по содержанию автомобильных дорог могут создать серьезную угрозу безопасности дорожного движения, МБУ «Служба благоустройства»  осуществляет следующие действия:
- разрабатывает схему организации дорожного движения и согласовывает схему с органами государственной инспекции безопасности дорожного движения;
- подготавливает совместно с Комитетом ГХ и ПК г. Десногорска проект  постановления Администрации о временном ограничении или прекращении движения на автомобильной дороге, на которой планируется проведение работ по содержанию, в соответствии с Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.08.2011 N 211;

направляет постановление о введенном ограничении или прекращении движения в орган государственной инспекции безопасности дорожного движения;

обеспечивает информирование населения о предстоящем ограничении или прекращении дорожного движения на участке дороги, на которой планируется проведение работ по содержанию, путем размещения информации на сайте администрации города в сети "Интернет" и в средствах массовой информации (газеты «Десна» и «Авоська»).

3. МБУ «Служба благоустройства», осуществляющее работы по содержанию автомобильных дорог, в случае, если работы по содержанию автомобильных дорог могут создать серьезную угрозу безопасности дорожного движения, приступают к работам после осуществления совместно с Комитетом ГХ и ПК г. Десногорска  действий, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, предварительно установив перед участками автомобильной дороги, на которых предполагается осуществление работ по содержанию, дорожный знак "Дорожные работы", знаки с указанием движения объезда транспортных средств или применяют иные технические средства для обеспечения безопасности дорожного движения, а также устанавливают информационный стенд с указанием начала и окончания работ по содержанию.

 Статья 16. Проведение работ по содержанию автомобильных  дорог

1. Проведение работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется МБУ «Служба благоустройства»  в соответствии с муниципальным заданием в рамках целевой муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы» утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 04.07.2014 г. №810.

Работы по содержанию автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарными нормами и правилами, методическими рекомендациями, установленными уполномоченными федеральными органами.

2. В случае, если подготовительные мероприятия к выполнению работ по содержанию, предусмотренные частью 2 статьи 15 настоящего Положения, не проводились, а на автомобильных дорогах при проведении работ по содержанию возникли препятствия для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы, МБУ «Служба благоустройства», осуществляющая содержание автомобильных дорог, обеспечивают принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств.

 Статья 17. Приемка результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог

1. Приемка результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется

Специалистами МБУ «Служба благоустройства» и Комитета ГХ и Пк г. Десногорска в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение путем оценки уровня содержания автомобильных дорог, проводимой в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 г. №150.

2. В приемке результатов выполненных работ принимают участие МБУ «Служба благоустройства», осуществляющее работы по содержанию автомобильных дорог, представители Комитета ГХ и ПК г. Десногорска, представители Комиссии и иные лица, в соответствии с заключенным контрактом (далее - приемочная комиссия).

3. По результатам оценки выполненных работ по содержанию дорог составляется акт о выполненных работах установленной формы, в котором отражается, какие работы на автомобильной дороге (участке автомобильной дороги) произведены, качество выполненных работ, а также недостатки выполненных работ.

 Статья 18. Устранение недостатков выполненных работ по содержанию автомобильных дорог

1. МБУ «Служба благоустройства», осуществляющее  работы по содержанию автомобильных  дорог, в случае, если в акте о выполненных работах по содержанию автомобильных дорог  имеется отметка о некачественно выполненных работах, устраняет недостатки, выявленные в выполненных работах в сроки, установленные законодательствомРФ.

Глава 4. Порядок ремонта автомобильных дорог местного значения

Статья 19. Цели ремонта автомобильных дорог

Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог.

 Статья 20. Виды работ и мероприятия по ремонту автомобильных дорог

1. Состав и виды работ по ремонту автомобильных дорог определяются в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 N 402.

2. Основные мероприятия по ремонту автомобильных дорог проводятся в весенне-летне-осенний период.

 Статья 21. Подготовительные мероприятия к выполнению работ по ремонту автомобильной дороги

1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения Комитет ГХ и ПК (в случае капитального ремонта дороги) или МБУ «Служба благоустройства» (в случае ремонта дороги)  совместно с организациями, осуществляющими работы по ремонту автомобильной дороги, разрабатывает схему движения транспортных средств и согласовывает схему с органами государственной инспекции безопасности дорожного движения.

2. Перед проведением работ по ремонту автомобильной дороги МБУ «Служба благоустройства подготавливает проект  постановления Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области о временном ограничении или прекращении движения на автомобильной дороге.

При издании Постановления о введении ограничения Администрация города обязана за 5 дней до начала введения временных ограничений или прекращения движения, информировать пользователей автомобильными дорогами путем установки знаков дополнительной информации, размещения информации на сайтах администрации города в сети "Интернет", а также через средства массовой информации о причинах и сроках таких ограничений, а также о возможных маршрутах объезда.

3. Организации, осуществляющие работы по ремонту автомобильной дороги, размещают на месте проведения работ следующую информацию: наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего работы по ремонту, срок начала и окончания проведения ремонтных работ, а также размещают направление движения транспортных средств в целях объезда участка дороги, на которой проводится ремонт.

4. Временные ограничения или прекращение движения обеспечиваются организациями, указанными в постановлении администрации о введении ограничения, посредством установки соответствующих дорожных знаков или иными техническими средствами организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

 Статья 22. Проведение работ по ремонту автомобильной дороги

1. Проведение работ по ремонту автомобильной дороги осуществляется организациями в соответствии с проектом и (или) сметным расчетом, Планом проведения работ.

Работы по ремонту автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарными нормами и правилами, методическими рекомендациями, установленными уполномоченными федеральными органами.

2. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог организации, осуществляющие ремонт, обеспечивают проведение работ по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии капитального ремонта и ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ.

 Статья 23. Приемка результатов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог

1. Приемка результатов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.

2. В приемке результатов выполненных работ принимают участие заказчик, организации, осуществившие работы по ремонту, представители администрации города, представители Комиссии и иные лица, в соответствии с заключенным контрактом.

3. По результатам оценки выполненных работ по ремонту составляется акт о выполненных работах установленной формы, в котором отражается, какие работы на автомобильной дороге (участке автомобильной дороги) произведены, качество выполненных работ, а также недостатки выполненных работ.

 Статья 24. Устранение недостатков выполненных работ по ремонту автомобильных дорог

1. Организациями, осуществившими работы по ремонту автомобильной дороги, в случае, если в акте о выполненных работах по ремонту автомобильной дороги имеется отметка о некачественно выполненных работах, недостатки выполненных работ должны быть устранены в сроки, указанные в контракте на их выполнение.

2. В случае, если в контракте сроки устранения недостатков выполненных работ не отражены, организация, осуществившая работы по ремонту автомобильной дороги, устраняет недостатки выполненных работ в разумные сроки, определяемые заказчиком по согласованию с приемочной комиссией.

Глава 5. Заключительные положения

Статья 25. Информирование Администрации города о выполненных работах по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог

1. МБУ «Служба благоустройства», осуществляющее работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог, ежеквартально информирует Администрацию города о выполненных работах и о произведенных расходах на содержание дорог.

2. Комитет ГХ и ПК г. Десногорска, курирующий  работы по капитальному ремонту  автомобильных дорог, по результатам выполненных работ представляют в Администрацию города информацию о выполненных работах, произведенных расходах на выполнение работ, сроках начала и окончания выполненных работ, в том числе о сроках, в течение которых были устранены выявленные недостатки, о гарантийном сроке на выполненные работы в соответствии с заключенным контрактом.

3. Комитет ГХ и ПК г. Десногорска вносит информацию о выполненных работах по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог в информационную систему.

 Статья 26. Контроль за обеспечением содержания и ремонта автомобильных дорог

1. Контроль за обеспечением содержания и ремонта автомобильных дорог осуществляют Комитет ГХ и ПК г. Десногорска.

2. Комитет ГХ и ПК г. Десногорска ежегодно, в установленные регламентом сроки, на основании информации, предусмотренной статьей 25 настоящего Положения, отчетов МБУ «Служба благоустройства»  представляет в Администрацию г. Десногорска отчет о проведенных работах по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог за предыдущий год.

В отчете должна содержаться информация о выполненных работах по содержанию дорог, средствах, выделенных и реализованных на мероприятия по содержанию дорог, а также информация о проведенных работах по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог согласно приложению 2 к настоящему Положению.

 Статья 27. Источники финансирования работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог

Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог финансируются за счет средств городского бюджета и за счет иных источников, не запрещенных законом.

Приложение N 1
к Положению "О порядке содержания и
ремонта автомобильных дорог местного
значения муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области

Периодичность проведения работ по содержанию дорог
местного значения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

| Виды работ | Периодичность проведения работ (количество воздействий в год) |
| --- | --- |
|  | II категории | III категории | IV-V категории |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Содержание дорог в летний период (214 дней) |
| Очистка полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос от посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на полигонах | 185 | 160 | 120 |
| Скашивание травы на зеленой зоне улично-дорожной сети | 7 | 5 | 5 |
| Вырубка подлеска и кустарника на откосах, в полосах отвода и подмостовой зоне с уборкой порубочных остатков | 0,05 га на 1 км дороги | 0,03 га на 1 км дороги | 0,03 га на 1 км дороги |
| Очистка ливневой канализации, быстротоков, лотков и т.д. | 2 | 1 | 1 |
| - диаметром до 300 мм |  |  |  |
| - диаметром свыше 300 мм |  |  |  |
| Очистка и ремонт дождеприемников и смотровых колодцев (замена люков) | 3 | 2 | 2 |
| Устранение повреждений дренажных устройств (ливневой канализации) | 8,5% от протяженности | 6,3% от протяженности | 6,3% от протяженности |
| Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, в том числе на искусственных сооружениях (ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, укатываемый асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия) |  |  |  |
| - асфальтобетонного | до 10 % от площади | до 3,8 % от площади | до 1,9% от площади |
| - цементобетонного | 5% от площади | 2,6 % от площади | 1,3 % от площади |
| - щебеночного и гравийного | 5% от площади | 2,6 % от площади | 1,3 % от площади |
| Механизированная очистка дорожных покрытий от пыли и грязи: |  |  |  |
| - мойка проезжей части дорог | 214 | 107 | 107 |
| - полив проезжей части дорог и тротуаров | 100 | 90 | 90 |
| - подметание проезжей части дорог и тротуаров | 214 | 107 | 72 |
| Заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях | 50 пог.м трещин на 1000 кв. м покрытия | 50 пог.м трещин на 1000 кв. м покрытия | 25 пог.м трещин на 1000 кв. м покрытия |
| Заливка трещин на цементобетонных покрытиях | 20 пог.м трещин на 1000 кв. м покрытия | 15 пог.м трещин на 1000 кв. м покрытия | 10 пог.м трещин на 1000 кв. м покрытия |
| Ликвидация колей глубиной до 30 мм по полосам наката | 50пог.м на 1 км | 38 пог.м на 1 км | 38 пог.м на 1 км |
| Восстановление ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий (планировка грунтовых дорог) | 16 | 12 | 12 |
| Восстановление профиля щебеночных дорог |  |  |  |
| - с добавлением нового материала | 5% от площади | 5% от площади | 5% от площади |
| - без добавления нового материала | 15% от площади | 15% от площади | 15% от площади |
| Обеспыливание проезжей части автомобильных дорог | 30 | 15 | 15 |
| Очистка и мойка стоек и знаков | 5 | 2 | 1 |
| Нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах искусственных сооружений, с удалением при необходимости отслуживших линий | 100% | 100% | 100% |
| Устранение отдельных повреждений железобетонных ограждений, бордюров | 4% от площади | 4% от площади | х |
| Мойка остановочных павильонов общественного транспорта | 39 | 25 | 20 |
| Уборка проезжей части дорог вручную | 214 | 107 | 107 |
| Покраска автопавильонов | 1 | 1 | 1 |
| Уборка остановок общественного транспорта | 214 | 107 | 107 |
| Исправление бортовых камней | 10% от протяженности | 7% от протяженности | 3% от протяженности |
| Покраска бортового камня | 2 | 2 | 2 |
| Мойка бортового камня | 3 | 2 | 2 |
| Очистка урн для сбора мусора | 214 | 214 | 214 |
| Погрузка смета, грязи и мусора | 214 | 107 | 107 |
| Вывоз смета, грязи и мусора | 214 | 107 | 107 |
| Окраска урн для сбора мусора | 1 | 1 | 1 |
| Мойка урн для сбора мусора | 2 | 1 | 1 |
| Устранение повреждений покрытия на остановках общественного транспорта, площадках отдыха и стоянки автомобилей | 1,1% от площади | 1% от площади | 1% от площади |
| Уборка тротуаров |  |  |  |
| - вручную | 179 | 160 | 120 |
| Ремонт скамеек | 1 | 1 | 1 |
| Окрашивание скамеек | 1 | 1 | 1 |
| Вывоз крупногабаритных отходов | 214 | 214 | 214 |
| Погрузка крупногабаритных отходов | 214 | 214 | 214 |
| Покраска световых опор (нижней части) | 1 | 1 | 1 |
| Мойка световых опор | 2 | 2 | 2 |
| Мойка опор контактной сети | 2 | 2 | 2 |
| Ямочный ремонт тротуаров | 2,5% от площади | 1% от площади | 1% от площади |
| Замена поврежденных дорожных знаков | 15% | 11% | 11% |
| Замена стоек | 8,5% | 6% | 6% |
| Уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости | 5% | 4% | 4% |
| Эвакуация объектов, препятствующих проезду транспортных средств | по факту | по факту | по факту |
| Содержание дорог в зимний период (147 дней (60 снегопадов)) (количество дней образования зимнейскользскости - 78) |
| Распределение противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной на дорогах и тротуарах | 78 | 78 | 78 |
| Уборка снега у ограждений | 31 | 31 | 31 |
| Механизированная очистка покрытия и обочин от снега | 94 | 94 | 94 |
| Механизированное подметание улиц в бесснежные дни | 30 | 30 | 30 |
| Механическое сгребание и подметание снега с тротуаров | 60 | 60 | 60 |
| Вывоз снега автотранспортом | по факту | по факту | по факту |
| Завоз и посыпка на остановках пескосоляной смесью | 107 | 90 | 90 |
| Ручное подметание от снега проезжей части дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта | 107 | 60 | 60 |
| Очистка урн для сбора мусора | 151 | 151 | 151 |
| Вывоз бытового мусора и КГО | 151 | 151 | 151 |
| Уборка свободных территорий от случайного мусора | 107 | 90 | 90 |
| Ручная погрузка мусора | 151 | 151 | 151 |
| Очистка отверстий труб от снега и льда | 1 | 1 | 1 |
| Очистка дождеприемных решеток от снега и льда | 1 | 1 | 1 |
| Очистка от снега и льда и обработка противогололедными материалами автобусных остановок, площадок отдыха, тротуаров и т.д. | 94 | 94 | 94 |
| Ликвидация наледных образований | по факту | по факту | по факту |
| Содержание искусственных сооружений в весенний, летний и осенний периоды |
| Очистка проезжей части на мосту на ширине 1 м вдоль тротуаров от грязи и посторонних предметов | 14 | 12 | 10 |
| Очистка тротуаров от грязи | 14 | 12 | 10 |
| Очистка и мойка ограждений мостов и путепроводов | 7 | 6 | 5 |
| Очистка от грязи и мусора лестничных сходов | 14 | 12 | 10 |
| Очистка перил от грязи | 7 | 6 | 5 |
| Очистка столбов наружного освещения мостовых сооружений | 7 | 6 | 5 |
| Очистка водоотводных лотков и быстротоков от мусора и наносного грунта | 14 | 12 | 10 |
| Окраска ограждений с нанесением вертикальной разметки | 1 | 1 | 1 |
| Промывка опорных узлов | 1 | 1 | 1 |
| Очистка от грязи опорных частей | 1 | 1 | 1 |
| Очистка поверхности металлических пролетных строений от грязи, наносного грунта | 1 | 1 | 1 |
| Устранение мелких дефектов на элементах пролетных строений (восстановление карнизов, заделка сколов и раковин, бетона, затирка трещин, антикоррозийная обработка оголенной арматуры) | 10% | 10% | 10% |
| Восстановление ступеней лестничных сходов, конусов | 10% | 10% | 10% |
| Восстановление тротуаров (с заменой отдельных участков) | 5% | 5% | 5% |
| Содержание искусственных сооружений в зимний период |
| Противогололедная обработка фракционными материалами тротуаров мостовых сооружений | 94 | 94 | 94 |
| Очистка проезжей части мостовых сооружений на ширине 1 м вдоль тротуаров от снега и льда, покрытия на тротуарах, зон под ограждениями, очистка ограждений, перил, дорожных знаков, лестничных сходов | 31 | 31 | 31 |
| Очистка от снега и льда покрытия подходов по краям (на длине 6м), водоотводных лотков перед мостом и под деформационными швами, водоотводных трубок | 5 | 4 | 4 |
| Борьба с наледями у искусственных сооружений | 100 | 100 | 100 |

*мойка и покраска отдельных частей элементов автомобильной дороги (дорожной обстановки) может осуществляться систематически (с учетом времени года) на всем протяжении автомобильной дороги по всем ее элементам (то есть более одного раза по мере необходимости).
           Кроме того, в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004  "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.» дорожная разметка, выполненная термопластиком, холодным пластиком или другими подобными материалами, должна обладать функциональной долговечностью не менее одного года, то есть, наноситься один раз в год, а лакокрасочными материалами- не менее 6 месяцев, то есть, наноситься на дорожные одежды 2 раза в год.

Приложение N 2
к Положению "О порядке содержания и
ремонта автомобильных дорог местного
значения муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области

Информация о проведенных работах по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог за _____ год

| 1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог |
| --- | --- |
|  | Автомобильная дорога, на которой проводился капитальный ремонт (описание автомо- бильной дороги и идентификационный номер) | Площадь проведенного капитального ремонта на автомобильной дороге | Виды проведенных работ по капитальному ремонту | Общий объем выделенных средств на проведение капитального ремонта | Объем средств, потраченных на проведение капитального ремонта | Иная информация (планируемые и фактические сроки начала и окончания работ, выявленные недостатки работ, устранение недостатков работ, гарантийный срок выполненных работ) |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог |
|  | Автомобильная дорога, на которой проводился ремонт (описание автомо- бильной дороги и идентификационный номер) | Площадь проведенного ремонта на автомобильной дороге | Виды проведенных работ | Общий объем выделенных средств на проведение ремонта | Объем средств, потраченных на проведение ремонта | Иная информация (планируемые и фактические сроки начала и окончания работ, выявленные недостатки работ, устранение недостатков работ, гарантийный срок выполненных работ) |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |