Утверждена

Постановлением  Главы  администрации

муниципального образования «город             Десногорск» Смоленской  области

от21.01.2011г. № 49

ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«Содержание ливневой канализации г. Десногорска»

на 2011 год

г.  Десногорск

2010 год

1. Паспорт  Программы

1.1.Наименование программы:

Ведомственная целевая программа «Содержание ливневой  канализации

г. Десногорска»  на 2011 год (далее Программа).

1.2. Основание для разработки Программы:

Для  нормальной бесперебойной работы наружной системы  ливневой канализации  необходим постоянный  контроль за состоянием трубопроводов, колодцев,  дождеприемников.

Система  ливневой канализации изнашивается, требуются ремонтно-восстано-вительные  работы по замене люков в дождеприемных колодцах, стен колодцев, подъем оголовка колодцев и ливнеприемников до уровня асфальтобетонного покрытия  автодорог и проездов, профилактической промывки и прочистки системы ливневой канализации. Для повышения качества  работы ливневой канализации необходимо постоянное обслуживание ливневой канализации.

1.3. Заказчик Программы:

МУП «ККП» МО «город Десногорск»  Смоленской области.

1.4. Координатор Программы:

МУ «Комитет по ГХ и ПК» МО «город  Десногорск» Смоленской области.

1.5. Разработчик Программы:

МУ «Комитет по ГХ и ПК» МО «город  Десногорск» Смоленской области.

1.6. Организатор Программы:

МУ «Комитет по ГХ и ПК» МО «город  Десногорск» Смоленской области.

1.7. Основные цели и задачи Программы:

Содержание наружной ливневой канализации г.Десногорска в исправном  техническом  состоянии и ее  бесперебойная  работа.

1.8. Сроки и этапы реализации Программы:

С 01.01.2011 года  по  31.12.2011 года.

1.9. Исполнитель Программы:

МУ «Комитет по ГХ и ПК» МО «город  Десногорск» Смоленской области

1.10. Объем и источники финансирования:

Средства  местного бюджета  в сумме 1000,0 тысяч рублей.

1.11. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- Обеспечение  надежности работы  ливневой канализации города,

- продление срока службы системы ливневой канализации.

1.12. Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации

Программы:

МУ «Комитет по ГХ и ПК» МО «город  Десногорск» Смоленской области.

II.  Основное содержание Программы

2.1.  Обоснование необходимости разработки Программы:

Отведение поверхностных сточных вод с территории г. Десногорска осуществляется закрытой сетью дождевой канализации. Ливневая канализация г.Десногорска включает в себя  19862,99  п.м. труб, 441  колодцев   и 254 дождеприемника.  Водоотведение из микрорайонов 1,2,6  осуществляется сетью дождевой  канализации диаметром от 150 до 155 мм. Поверхностный сток по коллектору №1 без очистки поступает в открытую канаву в районе д. Генино, сюда же по самостоятельному коллектору отводится сток с территории коттеджной застройки 6 микрорайона и далее, в р. Десна.  Водоотведение из 3,4,5 микрорайонов  осуществляется по коллектору №2  в ручей в районе 8 микрорайона.  Сюда же, по самостоятельному коллектору отводится сток с территории коттеджной застройки 8 микрорайона и далее, в реку Десна.  По результатам рекогносцировочного обследования, выполненного специалистами  ООО «Дорпроект»  в апреле 2008 г., техническое состояние сетей ливневой канализации находится в неудовлетворительном состоянии.  Коллектор №1 на значительном протяжении находится практически на поверхности, имеется разрыв в коллекторе, низовая часть на выпуске заилена, откосы водоотводящей канавы после коллектора не уплотнены.. Оголовок коллектора №2 разрушен, водоотводящая канава захламлена.  Откосы не закреплены, имеются следы размыва.   Существующая дождевая канализация микрорайонов города работает плохо из-за наличия сетей с малым диаметром труб (150мм), водостоки забиты мусором.  Быстрому отводу сточных вод так же препятствует неправильная вертикальная планировка улиц и проездов:  отметки проезжей части улиц и дождеприемных решеток зачастую располагаются выше проектных отметок тротуаров и территории микрорайонов.

Для  нормальной бесперебойной работы наружной системы  ливневой канализации  необходим постоянный  контроль за состоянием трубопроводов, колодцев,  дождеприемников.

Система  ливневой канализации изнашивается, требуются ремонтно-восстано-вительные  работы по замене люков в дождеприемных колодцах, стен колодцев, подъем оголовка колодцев и ливнеприемников до уровня асфальтобетонного покрытия  автодорог и проездов, профилактической промывки и прочистки системы ливневой канализации. Для повышения качества  работы ливневой канализации необходимо постоянное обслуживание ливневой канализации.

2.2.  Основные цели и задачи Программы:

2.2.1. Приведение технического состояния  сетей  наружной ливневой канализации в исправном состоянии и обеспечение ее бесперебойной работы, своевременный ремонт наружной системы ливневой канализации.

III.  Сроки реализации Программы

3.1. Реализация Программы рассчитана на 2011год:

- начало: 01.01.2011г.;

- окончание: 31.12.2011г.

IV. Система (Перечень) мероприятий Программы

Для приведения технического состояния сетей ливневой канализации в исправное состояние необходимы следующие мероприятия:

- восстановление оголовка коллектора № 2,

- промывка, прочистка системы ливневой канализации (постоянно),

- очистка водостоков и водоотводных канав (постоянно),

- укрепление откосов водоотводных каналов,

- профилактический ремонт ливневых колодцев, замена люков, подъем оголовков колодцев и ливнеприемников до уровня асфальтобетонного покрытия автодорог и проездов (постоянно).

- устройство дополнительного ливнеприемного колодца в районе ДК «Нейтрино»

V.Механизм реализации Программы

МУ «Комитет по ГХ и ПК» МО «город  Десногорск» Смоленской области» на конкурсной основе в соответствии с требованиями ФЗ-94 определяет подрядные  организации для исполнения мероприятий Программы, с победителем аукциона заклю.чает муниципальный контракт, организовывает технический надзор за производством работ, оплачивает выполненные работы подрядным организациям.

Ответственным за сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий, предоставление отчетов о реализации Программы, взаимодействие с контролирующими органами, корректировку программных мероприятий выступает разработчик Программы.

VI. Ресурcное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в сумме 1 000,0 тыс.руб.

VII. Оценка эффективности реализации Программы

Приведение технического состояния сетей ливневой канализации в исправное состояние. Обеспечение надежной работы ливневой канализации города и продление срока службы системы ливневой канализации посредством ее постоянного, качественного обслуживания и текущих ремонтов. Выполнение мероприятий Программы

VIII. Организация контроля за ходом выполнения Программы

В реализации программы предусматривается участие органов местного самоуправления..

Общий контроль за реализацией программных мероприятий осуществляют Финансовое управление МО «г. Десногорск» Смоленской области и МУ «Комитет по ГХ и ПК» МО «г. Десногорск» Смоленской области.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется Финансовым управлением МО «г. Десногорск» Смоленской области.

Оперативное управление и координацию действий по реализации мероприятий Программы осуществляет МУ «Комитет по ГХ и ПК» МО «г.Десногорск»              Смоленской области.