УТВЕРЖДЕН

## постановлением Администрации

## муниципального образования «город Десногорск» Смоленской  области

## от « 15 »  09. 2017  №  917

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Десногорск»  Смоленской области (2017-2020 годы)»

## 1. Общее описание «дорожной карты»

Муниципальное образование «город Десногорск» имеет единственный источник тепловой энергии – Смоленская АЭС. Схема теплоснабжения – открытая, двухтрубная. Вода системы горячего водоснабжения проходит подготовку в установке химводоочистки пускорезервной котельной и в деаэрационно-подпиточной установке (ДПУ-800). Магистральные теплопроводы от АЭС до города проложены надземно, на низких опорах. Протяженность трассы № 1 диаметром Ду500 мм составляет 5,6 км, протяженность трассы № 2 диаметром Дy 800 мм составляет 7,2 км. Прокладка трубопроводов теплоснабжения по городу выполнена в непроходных каналах. Техническое состояние тепловых сетей, в основном, удовлетворительное. Тепловые сети муниципального образования имеют протяженность 43,3 км. В том числе 54% проложены подземно. Свыше 65% (28,2км) тепловых сетей со сроком службы более 10 лет и требуют реконструкции. Потребители подключены по зависимой схеме через элеваторные узлы, расположенные в индивидуальных тепловых пунктах 123 зданий. Проблемами энергопотребления бюджетной сферы муниципального образования являются: неполная укомплектованность приборами учета потребления тепловой энергии и воды; изношенность инженерных коммуникаций, которые приводят к сверхнормативной потере теплоносителей в сетях, что в свою очередь ведет к увеличению расходов на оплату коммунальных услуг в бюджетных учреждениях. Основной проблемой муниципального образования является необходимость поиска альтернативного источника теплоснабжения. Для перспективного развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области необходима модернизация систем тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области состоит из 3 водозаборных сооружений. На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета на определение пропускной способности водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра. Также необходима замена ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.  Необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов. Значительной проблемой при обеспечении прозрачной и взаимопонятной системы расчетов между ресурсоснабжающими организациями и собственниками многоквартирных домов является недостаточное обеспечение приборами учета потребления коммунальных ресурсов, отсутствие систем сбора  и анализа этой информации и сведений текущих балансов коммунальных ресурсов.

Для решения указанной проблемы необходимо реализовать жесткие нормативные требования к наличию приборов учета, установленные законодательством Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. Острой проблемой на рассматриваемой территории является загрязнение водных объектов неочищенным поверхностным стоком, возникающее в результате сброса неочищенного стока не только с селитебной территории, но и с большей части промышленной зоны. Вдоль водоохранной зоны и в самой водоохраной зоне водохранилища расположены предприятия и гаражи. Поверхностный сток с территорий данных предприятий сбрасывается в водохранилище без очистки, что приводит к повышенному содержанию загрязняющих веществ в воде. Требуется провести комплекс мер, направленных на обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизацию затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда. Реализация «дорожной карты» будет способствовать концентрации и эффективному использованию финансовых, социально-экономических ресурсов в целях решения проблем, связанных с повышением качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, повышением качества жилищного обеспечения населения, и тем самым повышением качества жизни граждан, проживающих в городе Десногорске Смоленской области.

## 2. Цели разработки «дорожной карты»

Целями «дорожной карты» являются:

- развитие жилищно-коммунального хозяйства как важного ресурса социально-экономического развития муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, социальной стабильности и благополучия населения;

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и устойчивого развития сферы жилищно-коммунального хозяйства;

- повышение   открытости, качества и гражданского (общественного) контроля осуществления функций государственного регулирования, процедур выработки и реализации решений;

-  улучшение условий проживания граждан;

-  улучшение состояния многоквартирного жилищного фонда;

- предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду.

## 3. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере

жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Предполагаемый механизм реализации | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| 1 | Реализация и утверждение мероприятий комплексной муниципальной программы муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 2017-2033 годы (далее ПКР), а также схем водоснабжения и водоотведения,теплоснабжения в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области (перечень поручений Президента Российской Федерации от 9.08.2015 № Пр-1608, распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 493-р) | Обеспечение качественного и бесперебойного электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства и существующих потребителей | Нормативно-правовой акт Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | Количество муниципальных образований, шт. (%) в которых утверждены, актуализированы ПКР к общему количеству муниципальных образований, в которых должны быть утверждены ПКР: - 2017 г ( шт., %) | До 31.12.2017 Далее - актуализация по мере необходимости в соответствии с действующим законодательством | Комитет городского хозяйства и промышленного комплекса Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области |
| 2. | Проведение оценки готовности к отопительному периоду муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющих установок, которые подключены к системе теплоснабжения | Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых гражданам в осенне-зимний период; Снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения в осенне-зимний период | Разработка программ проведения проверки готовности к отопительному периоду; Проведение уполномоченными органами проверок готовности к отопительному периоду муниципальных образований, Теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которые подключены к системе теплоснабжения в соответствии с утвержденными в порядке, предусмотренном приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» программами проведения проверок готовности к отопительному периоду | 1. Количество объектов проверки готовых к отопительному периоду в общем количестве проверяемых объектов (шт., %). 2. Количество объектов проверки, которые будут готовы к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний, в общем количестве проверяемых объектов (шт., %). 3. Количество объектов проверки, не готовых к отопительному периоду, в общем количестве проверяемых объектов (шт., %) | Согласно утвержденным программам проведения проверки готовности к отопительному периоду | Комитет городского хозяйства и промышленного комплекса Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области структурные подразделения Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, управляющее предприятие муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, управляющая компания |
| 3. | Проведение на регулярной основе заседаний (совещаний) по вопросам прохождения осенне-зимних периодов, анализу причин возникновения технологических нарушений, повлекших отключение жилых домов и социально-значимых объектов от коммунальных услуг, либо снижение параметров по их обеспечению, и выработке мер по их недопущению | Повышение степени готовности к осенне-зимнему периоду; Снижение количества нарушений эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период; Обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период | Нормативно – правовой акт Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области Проведение заседание штаба. | Количество проведенных совещаний (шт.) | Ежемесячно (2 раза в месяц) | Комитет городского хозяйства и промышленного комплекса Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, Комиссия, штаб по оценке готовности. |
| 4. | Направление в Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству сводных отчетов о подготовке и прохождении осенне-зимнего периода | Повышение степени готовности муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области к осенне-зимнему периоду; Снижение количества нарушений эксплуатации и бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период | Формирование сводных отчетов о подготовке к осенне-зимнему периоду | Показатели, предусмотренные постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» | В сроки, установленные постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно- коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» | Комитет городского хозяйства и промышленного комплекса Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области. |
| 1.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 5. | Оценка (анализ) результатов реализации программ производственного контроля качества питьевой воды | Повышение качества питьевой воды | Оценка качества питьевой воды | 1.Доля организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, утвердивших программу производственного контроля качества питьевой воды (100%). 2. Доля проб воды соответствующих санитарным нормам и правилам (100%). | Ежемесячно | Смоленская АЭС «РосэнергоАтом» |
| 1.2. Модернизация инфраструктуры в сфере теплоснабжения |
| 6. | Снижение количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии и теплоносителя не менее чем в полтора раза | Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | Мониторинг количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии и теплоносителя | Снижение не менее чем в 1,5 раза количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии и теплоносителя не менее чем в полтора раза (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера) | До 01.01.2020 | Управляющее предприятие МУП «ККП» г. Десногорска. Управляющая компания ООО Смоленская «АЭС Сервис» г. Десногорска. |
| 1.3 Мониторинг и принятие мер, направленных на борьбу с задолженностью в сфере ЖКХ |
| 7. | Разработка и реализация планов, направленных на урегулирование задолженности РСО в сфере теплоснабжения | Снижение кредиторской и дебиторской задолженности РСО; Повышение уровня собираемости платежей | Утверждение плана, направленного на урегулирование задолженности РСО в сфере теплоснабжения | 1. Повышение уровня собираемости платежей (97%); 2. Снижение дебиторской задолженности (10%); 3. Снижение кредиторской задолженности (10%) | До 31.12.2017, далее ежегодная актуализация | Управляющее предприятие МУП «ККП» МО г. Десногорска. Управляющая компания ООО Смоленская «АЭС Сервис» г. Десногорска |
| II. Обеспечение информационной открытости жилищно-коммунального хозяйства |
| 8. | Опубликование информации, касающейся сферы жилищно-коммунального хозяйства в газете «Десна», размещение на сайте «Интернет» Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Федеральный закон о средствах массовой информации | Количество размещенных материалов – по мере необходимости | По мере необходимости | Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области |
| 9. | Размещение информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | Обеспечение доступа к информации и сервисам в сфере ЖКХ в рамках ГИС ЖКХ | В соответствии с методическими документами Минстроя России и Минкомсвязи России, предусмотренными Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе | В соответствии с приказом Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29.02.2016 «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | В соответствии с приказом Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29.02.2016 «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | Комитет городского хозяйства и промышленного комплекса Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области. |
| III. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами |
| 10. | Мониторинг выбора способов управления многоквартирными домами; | Доведение до 100% выбора и реализации способов управления | Мониторинг выбора и реализации способов управления; | Процент МКД, в которых выбран и реализуется способ управления | Реализация постоянно; | Комитет городского хозяйства и промышленного комплекса Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области Управляющее предприятие МУП «ККП» МО г. Десногорска. Управляющая компания ООО Смоленская «АЭС Сервис» г. Десногорска |
| IV. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 11. | Реализация и актуализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2016-2020 годы» | Повышение энергетической эффективности объектов коммунальной сферы | Определяется нормативно-правовыми актами Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | Количество приборов учета энергоресурсов; количество энергосберегающих ламп; | 2016-2020 годы | . Управляющее предприятие МУП «ККП» МО г. Десногорска. Управляющая компания ООО Смоленская «АЭС Сервис» г. Десногорска. Структурные подразделения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области. |
| 12. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергосервиса в МКД (в рамках реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности) | Снижение потребления коммунальных ресурсов; Сокращение платы за коммунальные ресурсы; Повышение комфорта проживания в МКД | Проведение общих собраний собственников помещений в МКД по решению вопросов внедрения энергосервиса в МКД | Количество (шт., %) МКД, в которых заключены энергосервисные договоры (контракты) по отношению к общему количеству МКД, расположенных на территории района | ежегодно | Управляющее предприятие МУП «ККП» МО г. Десногорска. Управляющая компания ООО Смоленская «АЭС Сервис»,учреждения г. Десногорска |

Разработал:

Специалист 1 категории по ЖКХ отдела строительства и ремонтов  Комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу

Администрации муниципального образования «город Десногорск»  Смоленской области                    			        С.В. Захожая